Exercice1 :

G
  R

u
i

A
COM

V
COM
La tension u aux bornes de la résistance R est de 10V et l’intensité du courant i qui la traverse est de 25mA. Calculer la résistance R.

Exercice 2 :
La tension u aux bornes de la résistance R est de 10V et l’intensité du courant i qui la traverse est de 25mA. Calculer la puissance P dissipée par la résistance R.

G
  R

u
i
Exercice 3 :
La résistance R est égale à 330 et l’intensité du courant i qui la traverse est de 40mA. Calculer la puissance P dissipée par la résistance R.

G
  R

u
i
Exercice 4 : Calculer la résistance d’une ligne électrique en cuivre de longueur 30m et de section 30mm2.
Donnée : La résistivité du cuivre : =1,70×10-8.m

Exercice 5 : Calculer la résistance d’un conducteur en cuivre à une température de 120°C. Sachant que sa résistance à 0°C est égale à 50.

Donnée : Le coefficient thermique du cuivre : a=3,90×10-3 °C-1

R1
R2
R3
A
B
Exercice 6 :

On a R1=220 R2=470 et R3=330. Calculer la résistance équivalente au dipôle AB.

Exercice 7 :

R1
R2
R3
A
B

On a R1=220, R2=470 et R3=330 Calculer la résistance équivalente au dipôle AB.

Exercice 8 :

A

R1
R2

On a R1=100 et R2=220. Calculer la résistance équivalente au dipôle AB.

B