### Exercice 1
On a tracé la caractéristique UAB =f(I) d’un dipôle.

       UAB(V)

12

8

4

0

        I (mA)

        20 40 60 80

  1. De quel type de dipôle s’agit-il ? (passif, actif, non linéaire ou linéaire).
  2. Déterminer la tension à vide du générateur.
  3. Déterminer le courant de court-circuit du générateur.
  4. Déterminer l’équation de la caractéristique du générateur.
  5. Calculer la puissance fournie par le générateur pour I=45mA

Exercice 2 :
Dans le montage ci-contre, on a E=12V r=2 et R1=10

U
i
R1
(E,r)
2.1. Redessiner le montage en remplaçant le générateur
       par son modèle de Thévenin
2.2. Calculer la tension U.
2.3. En déduire l’intensité du courant i.

Exercice .3 :
Soit le montage suivant :

Avec E1=12V ; r1=2 ; E2=5V ; r2=3 ;

     E3=8V ; r3=5 ;
(E3,r3)
(E2,r2)
(E1,r1)

3.1. Redessiner le montage en remplaçant les générateurs par leur modèle de Thévenin.
3.2. Déterminer et calculer le modèle équivalent de Thévenin de l’ensemble des 3 générateurs.

Exercice .4 :
Nous avons le montage ci-contre :

4.1. Redessiner le montage en remplaçant les générateurs par leur modèle de Thévenin / 4.2. Ensuite redessiner le montage en remplaçant les générateurs par leur modèle de Norton / 4.3. Puis déterminer et calculer le modèle équivalent de Norton de l’ensemble des 2 générateurs. / 4.4. Enfin en déduire les éléments et le modèle équivalent de Thevenin de l’ensemble des 2 générateurs.	Avec E1=12V ; r1=2 ; E2=9V ; r2=3 ; / i / u / (E1,r1) / (E2,r2)

Exercice 5 :
Un installateur décide d’utiliser le panneau solaire NU-185 (E1) dont les caractéristiques électriques et mécaniques sont détaillées ci-contre.

Données mécaniques :
Nombre de cellules et type de connexion	48 montées en série
Dimension du panneau solaire (LxH) (mm)	1318 x994
Poids (kg)	16
Résistance mécanique maximale (N/mm²)	2400

5.1. Précisez les natures des énergies absorbées et utiles pour un panneau photovoltaïque.

Pour les questions 5.2. à 5.7., on cherche à déterminer les caractéristiques du panneau pour un flux lumineux de 1000W/m²

5.2. Déterminer :
• la puissance maximale délivrée par le panneau photovoltaïque Pm,
• la tension au point de puissance maximale Vmpp,
• l’intensité du courant au point de puissance maximale Impp,

5.3. Calculer :
• la surface S du panneau ;
• la puissance absorbée par le panneau ;
• le rendement du panneau photovoltaïque η.

5.4. Donner la tension à vide U0 et le courant de court-circuit ICC du panneau photovoltaïque.

5.5. Quelle résistance doit-on brancher aux bornes du panneau solaire recevant 1000 W/m2 pour qu’il fournisse une puissance maximale?

5.6. Combien le panneau comporte-t-il de cellules ?

5.7. Quelle est la tension électrique U aux bornes d’une cellule lorsque le panneau solaire fournit la puissance maximale? Quelle est alors la valeur de l’intensité I traversant cette cellule ?